## Slide 1
西南大学 物理实验教学示范中心
大学物理实验
电表的改装与校准
主讲教师：许龙 讲师

## Slide 2
西南大学 物理实验教学示范中心
实验背景
图1 指针式电流表的工作原理
用于改装的电流计通常称为表头，一般只能测μA级电流和mV级电压。若用其测量较大电流和电压，就必须进行改装来扩大量程。磁电式系列多量程表都是经过改装的。电表的改装在实验中应用非常广泛。

## Slide 3
西南大学 物理实验教学示范中心
实验目的
1. 掌握替代法和半偏法测量电流表头内阻的方法。
2. 学会将电流表改装成任意量程的电流表、电压表。

## Slide 4
西南大学 物理实验教学示范中心
实验原理
1. 待改装电流表的重要参数测量
满偏电流和电流表内阻
测量满偏电流
测量电流表内阻
替代法
中值法（半偏法）
图1 测量待改装电流表的满偏电流
同时调节或E以及,使标准电流表读数为而待改装电流表读数为，此时有
S开关与改装表连接，调节使标准电流表表读数 S开关与电阻连接，调节的大小使标准电流表表读数 此时

## Slide 5
西南大学 物理实验教学示范中心
实验原理
2. 将待改装电流表改装为一定量程的电流表
实验一、将表头改装成5mA的电流表
改装成电流表及校准电路

## Slide 6
西南大学 物理实验教学示范中心
实验原理
3. 将待改装电流表改装为一定量程的电压表
-
实验 二、将表头改装成量程为1.0 V的电压表
改装成电压表及校准电路

## Slide 7
西南大学 物理实验教学示范中心
实验仪器
图4.4.6 电表改装与校准实验仪面板示意图

## Slide 9
实验仪器
图4.4.6 电表改装与校准实验仪面板示意图

## Slide 11
2. 将表头改装成5mA量程的电流表，并做出校准曲线
西南大学 物理实验教学示范中心
实验内容
1. 测量出待改装表头的满偏电流,用中值法或替代法测量内阻
；

## Slide 12
西南大学 物理实验教学示范中心
实验内容
3. 将表头改装成1.0 V量程的电压表，并做出校准曲线
-
；

## Slide 13
西南大学 物理实验教学示范中心
注意事项
电源电压不易过大（0-2V），开始时将至最大值，避免短路。
电流表的最大电流为100 μA，电流过大会烧坏电流表。
连线从正极出发，从负极结束。
读数时，垂直读数，避免视差误差。
标准电表数字闪烁时，说明超量程，减小电压E或增大。

## Slide 14
西南大学 物理实验教学示范中心
结语
Thank You!!